## Slide 1
Команда «Ariane Aerospace»
Стратосферная лига
Ивлев С.Д
Евсеев В.П.
Мифтяхутдинов А.Р.
Алеев И.И.
Владимир, 2022

## Slide 2
Корпус аппарата
2
Достоинства:
Отсутствие нагрузки на электронные платы за счет применения стоек
Минимизация применения пластиковых деталей в несущих конструкциях
Высокая прочность корпуса
Высокое качество сборки
Возможность установки внешних модулей
Применения фиксатора резьбы в каждом соединении
Недостатки:
Применение сварки
Дороговизна
Искривление геометрии
После полета обнаружена трещина
Малый запас места по краям для прокладки кабелей для внешнего оборудования

## Slide 3
Металлический корпус
3

## Slide 4
Система питания
4
Позволяет питать спутник как от батареи, так и от USB
Формирует всех необходимые каналы питания для бортовой электроники
Наличие системы защиты батареи
Возможность зарядки батареи на земле, и «в полете» в том числе
Наличие светодиодов индикации работы
Возможность отключения преобразователей при хранении или транспортировке, наличие защитной перемычки Remove Before Flight
4

## Slide 5
Бортовой компьютер
5
Бортовой компьютер на основе популярного микроконтроллера STM32F401 с возможность отладки
USB для обмена данными
Наличие всех необходимых популярных интерфейсов
Возможно перепрограммирования в полёте
Наличие карты памяти для записи фотографий с камеры и полётной информации
5

## Slide 6
Датчики
6
На плате были установлены данные датчики:
Высотный барометр MS5611
Термометр DS18B20
Акселерометр+гироскоп LSM6DS3
Магнитометр QMC5883L
6

## Slide 7
Система радиосвязи
7
Частота передачи: 433.5 MHz
Поворотный механизм для приемной: Аналоговый, био-механический
Антенна: Yagi UHF, 11dBi, SMA, 50 Omh
7

## Slide 8
День Д
8
За день, а точнее за ночь, до полёта мы
столкнулись с целым рядом проблем. (Может
быть по-другому и нельзя вовсе).
В итоге произошел обмен нашего сна на
работоспособность спутника, в результате
которого были починены/допилены следующие
системы:
Камера (восстановлена работоспособность,
изменён алгоритм проверки при записи фото +
убрана вероятность “dead lock’а” всего спутника
при её отключении)
показание напряжения батареи
карта памяти
термометр (перевод данных в градусы
Цельсия + обработка минусовых показателей)
8

## Slide 9
Временная привязка работы аппарата
9
Время включения:
Общее время работы: 14765 секунд(4.1 час)
Chart: Время, прошедшее с момента включения аппарата
Перезагрузки
RBF

## Slide 10
График зависимости разницы в тактах системного таймера от номера пакета
10
Chart: 
Перезагрузки
RBF

## Slide 11
График зависимости разницы в тактах системного таймера от номера пакета(рост ровно в 25 раз!)
11
Chart: Номер пакета
Количество пакетов
8100000-8600000
20000-560000

## Slide 12
График зависимости разницы в тактах системного таймера от номера пакета
12
Chart: Номер пакета
Атака Кракена!!!

## Slide 13
Время пошло быстрее?
13

## Slide 14
Температура
14
Chart: Номер пакета
Перезагрузки

## Slide 15
График ускорения от номера пакета
15
Chart: Номер пакета
Перезагрузки

## Slide 16
Фотографии
16
Время между фотографиями – 30 секунд
Всего получено фотографий: 70
Время активной фотосъемки – 35 минут
Время последней фотографии: 5700 пакет

## Slide 17
)))))
17
ващофцл

## Slide 18
Аномалия 1 – каждый сотый пакет задерживался намного сильнее других
18
Chart: Номер пакета

## Slide 19
График зависимости температуры от времени
19
Температура, C
Время, с
Перезагрузки

## Slide 20
График зависимости напряжения батареи от времени
20
Время, с
Напряжение, V

## Slide 21
Аномалия 2 – Исчезнувшие резисторы
21

## Slide 22
Энергопотребление аппарата
22
Напряжение на аккумуляторе после полета – 4,008 В
Chart: Предполагаемый график зависимости напряжение батареи от пакета

## Slide 23
График зависимости ускорения свободного падения от времени
23
Абсолютное
По трём осям
Синий – X; Желтый – Y; Красный - Z
Время, с
Время, с
Ускорение, g
Ускорение, g
Перезагрузки
Перезагрузки

## Slide 24
График зависимости показаний гироскопа от времени
24
Абсолютное
По трём осям
Синий – X; Желтый – Y; Красный - Z
Время, с
Время, с
Перезагрузки
Перезагрузки

## Slide 25
Radio
25
Время первого пакета: 06:58:42
Время последнего пакета: 08:07:02
Время последнего полного пакета: 08:01:16
Интервал передачи: 5 с
Максимальная задержка: 00:01:25 ( 17 пакетов)
Общее время приёма: 68 минут
Максимальное расстояние, на котором был принят пакет: ~19км
Общее число принятых пакетов 412
Протокол радиопередачи содержит описание 2х типов пакетов:
Информация о показаниях датчиков, бинарные данные
Информация о местоположении (GPGGA), ASCII строки

## Slide 26
Аномалия 3 - Radio
26
Первый тип пакетов передавался с малой стабильностью. Причиной этого является нарушение работы шины I2C, с помощью которой данные передавались от бортового компьютера к радио модулю, а так же собирались показания с некоторых датчиков (давление, магнитометр)

## Slide 27
Аномалия 4 - GPS
27
Участок деформации изоляции. Для его устранения нужно всего лишь…
У второго типа пакетов есть нюанс: отсутствие фиксации местоположения.
Предполагаемые причины: деформация кабеля приёмника GPS, положение антенны, которое препятствует получению сигнала.

## Slide 28
Фотографии
28
Для получения фотографий использована камера UCAM3. Преимущества данного устройства:
Малый размер, подходящий под габариты аппарата
Поддержка различный типов и размеров фото
Передача данный при помощи протокола UART со скоростью 3,68 Мбит/сек

## Slide 29
ИК-фильтр
29

## Slide 30
Результаты полета
30
Получилось:
Выполнить фотографирование поверхности
Разработать набор бортовых систем
Реализовать радиопередачу на большое расстояние
Организовать командно-телеметрический протокол радиообмена
Реализовать надежную систему записи данных на карту памяти
Не получилось:
Организовать надежный обмен данными между бортовым компьютером и платой радио
Измерить напряжение АКБ во время полета
Измерить давление во время полета
Определить координаты аппарата в процессе полета
Реализовать поворотную станцию
Передать фотографии в процессе полета